非车载充电机电性能测试报告

| 测 试： |  | 日期： | 2019-06-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： |  | 日期： |  |
| 开发部审核： |  | 日期： |  |
| 测试部审核： |  | 日期： |  |
| 批 准： |  | 日期： |  |

目  录

- 概述	4

- 环境条件	4

- 主要参数	4

  - 输入特性	4

  - 输出特性	4

- 测试引用标准	5

- 测试使用仪器设备	5

- 工作及贮存时间	5

- 快速可靠性试验	5

  - 反复开关机循环	5

  - 输入输出反复跳变	6

  - 深度限流和浅度限流	6

  - 输入过欠压点循环	6

  - CV、CR电子负载测试	6

  - 过温试验	6

- 输入电气性能测试	7

  - 输入工作电压范围	7

  - 输入启动电压范围	7

  - 启动冲击电流	7

  - 额定输入电流	8

- 输出电气性能测试	8

  - 输出电流精度	8

  - 输出电压纹波	9

  - 效率	9

  - 直流输出电压动态特性	10

  - 输出电压范围	10

  - 输出功率因数	10

  - 输入电压谐波	10

- 保护电路测试	11

  - 输入过压保护及恢复	11

  - 输入欠压保护及恢复	11

  - 输出限流保护	11

  - 输出短路保护	12

  - 电池防反接保护	12

- 安全性能测试	12

  - 绝缘电阻	12

  - 绝缘电压	12

- 关键元器件温度测试	13

- 过温保护	14

- 概述

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| DC/DC | DC/DC Converter 直 流 直 流 变 换 器 |
| CAN BUS | Controller Area Network Bus 控制器局域网总线 |
| EV | Electric Vehicle 纯 电 动 汽 车 |
| HEV | Hybrid Electric Vehicle 混 合 动 力 汽 车 |

本充电机具有多种充电模式，包括： 1、恒流充电

2、恒压充电

通过 CAN BUS 通讯进行控制，充电机可以接收各种充电参数，并具有自动唤醒功能及实时上报充电机的相关信息及状态。同时本产品能够控制最大输入电流，具有充电稳定，转换效率高，各种保护功能齐全，安全可靠，抗震能力强等特点。

测试样机数量：2 台；样机版本：V1.0 版本

- 环境条件

| 1 | 工作温度： | -40℃~65℃ |
| --- | --- | --- |
| 2 | 贮存温度： | -45℃~70℃ |
| 3 | 相对湿度： | ≤95%(无冷凝) |
| 4 | 海拔高度： | ≤3000m |
| 5 | 散热方式： | 风冷，风机的风力随着充电机内 部的温度升高而增强，冷风散热。 |

- 主要参数

  - 输入特性

|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入额定电压：（Vac） |  | 230 |  |
| 输入工作电压范围：（Vac） | 90 | 230 | 265 |
| 输入启动电压范围：（Vac） | 100 | 230 | 265 |

  - 输出特性

|  | 输出电压范围(Vdc) | 小载电流（A） | 最大电流（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出电压 电流 | 230Vac | 250V | ~ | 600V | 0 | 15 |

- 测试引用标准

A、技术指标要求： QCT 895-2011、GBT18384。

B、测试方法：《电源测试方法》。

- 测试使用仪器设备

本次测试所使用的仪器及设备如下：

| 序号 | 仪器及设备名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐压测试仪 | 长盛 CS2672C |
| 2 | 绝缘电阻测试仪 | 长盛 CS2672C-1 |
| 3 | 接地电阻测试仪 | 常州 YD2668-4B |
| 4 | 电子负载 | ITECH IT8819H |
| 5 | 万用表 | FlUKE115C |
| 6 | 交流源 | 艾诺仪器 AN97010TSH |
| 7 | 功率计 | YOKOGAWA WT330 |
| 8 | 直流稳压充电机 | 台湾固纬 GPS-2303C |
| 9 | 数字示波器 | Keysight DS0X2014A |
| 10 | 电流探头 | TCP202 |
| 11 | 电压探头 | YANG XUN(P2060 60MHz) |
| 12 | 数据采集器 | 安捷伦 34970A |
| 13 | 钳流表 | 共立 2004 |
| 14 | 高低温环境试验箱 | 隆安LA-TH502 |
| 15 | 高温箱 | 荣丰 101A-2 |

- 工作及贮存时间

| 环境温度： | 工作时间 |
| --- | --- |
| 常温(25℃) | 工作 0.5 小时后测试 |
| 高温(55℃) | 工作 24 小时后测试 |
| 低温(-40℃) | 贮存 24 小时后启机，工作 2 小时后测试 |

- 快速可靠性试验

  - 反复开关机循环

试验条件：调节输入电压上限值、额定值、下限值，输出满载与小载。试验温度：高温

试验方法：1：输入电压为额定值，输出为默认电压，输出满载与小载，分别反复通(维持时间 15S)断（维持时间15S），运行2小时。

2：输入电压为上限值与下限值，分别重复上述试验。

技术要求：试验过程中，无任何异常与损坏，试验结束后测试其各项指标正常。测试结果：合格

结	论：PASS

  - 输入输出反复跳变

试验条件：设定输入电压为上限值与下限值跳变，输出满载与空载跳变。试验温度：高温。

试验方法：1：设定输入电压设为在输入电压上限值持续时间为5S）、下限值（持续时间为5S）之间跳变；输出最大功率（可以通过后台将输出电压设为上限，加大负载使限输出功率）持续时间为满载（持续时间为500mS）、空载（持续时间为500mS）之间跳变，同时运行2小时。

2：将输入电压设为在输入电压上限值（持续时间为5S）、0V（持续时间为5S）之间跳变；重复上述试验。

技术要求：试验过程中，无任何异常与损坏，试验结束后测试其各项指标正常。测试结果：合格

结	论：PASS

  - 深度限流和浅度限流

试验条件：调节模块输入电压为上限值、下限值，输出限流保护前负载与限流保护后最大负载。试验温度：高温

试验方法：1：将输出负载调为限流保护前负载，轻度限流 1 小时。

2：将输出负载调为限流保护后负载或限流降额后负载，深度限流 1 小时。技术要求：试验过程中，无任何异常与损坏，试验结束后测试其各项指标正常。

测试结果：合格结	论：PASS

  - 输入过欠压点循环

试验条件：调节输入电压，输出满载。试验温度：充电机工作的最高温度。

试验方法：1：输入过压点循环：设定输入电压从过压保护点+10V（维持 10 秒）到过压恢复点-10V（维

持 10 秒）循环跳变，输出为默认电压，输出满载，运行 2 小时。用示波器监测输出电压波形。

2：输入欠压点循环：设定输入电压从欠压保护点-10V（维持 10 秒）到欠压恢复点+10V（维

持 10 秒）循环跳变，输出为默认电压，输出满载，运行 2 小时。用示波器监测输出电压波形。

技术要求：充电机正常工作，无异常或损坏。测试结果：合格

结	论：PASS

  - CV、CR电子负载测试

试验条件：调节模块输入电压为分别为低压、额定、高压，输出分别带电子负载 CV、CR 模式工作。试验温度：高温

试验方法：1：输入电压为低压，将输出分别带 CV、CR 模式负载，能正常开机，突加突减负载能正常工作。

2：再将充电机输入电压调为额定电压，将输出分别带 CV、CR 模式负载，能正常开机，突加突减负载能正常工作。

3：最后将充电机输入电压调为高压，将输出分别带 CV、CR 模式负载，能正常开机，突加突减负载能正常工作。

技术要求：试验过程中，无任何异常与损坏，试验结束后测试其各项指标正常。测试结果：合格

结	论：PASS

  - 过温试验

试验条件：输入充电机的最高电压及最低电压，输出负载在满载和空载小载之间进行变化。

试验温度：常温。

试验方法：将水冷系统关闭，再用温度数据采集器测试充电机内温度检测点的温度和主要发热器件的温度。

技术要求：充电机可正常保护直到过温保护并上报告警，过温保护器件温度不允许超出其温度限值，待冷却后充电机自动恢复正常，无异常与损坏。

测试结果：合格结论：PASS

- 输入电气性能测试

  - 输入工作电压范围

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输入全电压范围，输出各种交调负载。技术要求：90Vac~265Vac 充电机正常工作，无任何异常与损坏。

测试结果如下：

| 环境温度 样机序号 | 常温 | 高温 | 低温 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | OK | OK | OK | 见交调表 |
| 2# | OK | OK | OK |  |

结论：PASS

  - 负载阶跃响应

测试条件：充电机在常温环境下，输入额定电压，输出额定负载。技术要求：≤15A(时间小于 500uS 冷机启动电流不在考虑范围之类)

波形如下：

| 0% 至80% 负载阶跃 | 80% 至0% 负载阶跃 |
| --- | --- |

  - 额定输入电流

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输入额定电压，输出满载。技术要求：≤15A

测试结果如下：单位（A）

| 环境 输入电流 | 常温 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.7 | 14.3 | 14.2 |
| 2# | 14.5 | 14.4 | 14.8 |

结论：PASS

- 输出电气性能测试

  - 输出电流精度

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输入全电压，输出全负载（电阻性负载）范围。技术要求：0A～0.3A

测试电流表如下：单位(A)

| Uin/VAC | Io 设定/A | Io 实测/A | Uo/Vdc | 稳流精度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 15 | 14.2 | 250 | -5% |
|  | 10 | 10.24 |  | 2.40% |
|  | 5 | 5.07 |  | 1.4% |
|  | 15 | 14.6 | 330 | -2.66% |
|  | 7 | 7.5 |  | 7.1% |

结论：PASS。因各电压点对应满载电流不一致，无法计算稳流精度，遂按电流误差公式计算。计算公式： 稳流精度=(Io 实测- Io 设定）/Io 设定,电流小于 10A 时，满足误差不超过 0.3A。

  - 输出驱动波形

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输入额定电压，输出满载。

以下的示波器捕捉显示了变压器初级电压、初级感测电流以及驱动两个对角相对开关（Q1 和Q3）

的PWM 波形

  - 效率

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输入额定电压，输出满载。技术要求：η ≥95%

测试值如下：

额定输入，输出满载时的输出效率

| 环境温度 测试项目 | 常温 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# |
| 输入电压 Vac | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 输入电流 A | 28.31 | 28.2 | 28.31 | 28.2 | 28.31 | 28.2 |
| 输入功率 W | 6512 | 6486 | 6512 | 6486 | 6512 | 6486 |
| 输出总功率W | 6205.9 | 6168.2 | 6205.9 | 6168.2 | 6205.9 | 6168.2 |
| 输出效率% | 95.3 | 95.1 | 95.3 | 95.1 | 95.3 | 95.1 |

结论：PASS

  - 直流输出电压动态特性

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，额定电压被测路输出负载电流为额定负载的 25%~50%~25%； 50%~75%~50%量其输出电压变化。

技术要求：过冲幅度±≤10%，恢复时间≤60mS； 测试值如下：

| 环境温度 样机序号 | 负载变化 | 测试项 | 常温 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 25%~50%~25% | 过冲幅度（%） | 4.54 | 4.54 | 2.27 |
|  |  | 恢复时间（mS） | 20.8 | 19.2 | 19.6 |
|  | 50%~75%~50% | 过冲幅度（%） | 4.54 | 2.27 | 6.81 |
|  |  | 恢复时间（mS） | 19.2 | 19.6 | 20.4 |
| 2# | 25%~50%~25% | 过冲幅度（%） | 4.54 | 4.54 | 6.81 |
|  |  | 恢复时间（mS） | 19.6 | 20.4 | 21.2 |
|  | 50%~75%~50% | 过冲幅度（%） | 2.27 | 6.81 | 4.54 |
|  |  | 恢复时间（mS） | 20.0 | 20.0 | 19.6 |

结论：PASS

  - 输出电压范围

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输入全电压，输出满载。技术要求：250V~450Vdc

测试结果如下：单位（Vdc）

| 输出电流 输入电压 | 常温 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 空载 | 满载 | 空载 | 满载 | 空载 | 满载 |
| 1# | 低压 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
|  | 额定 | 410.2 | 410.2 | 410.2 | 410.2 | 410.2 | 410.2 |
|  | 高压 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 |
| 2# | 低压 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 |
|  | 额定 | 410.2 | 410.2 | 410.2 | 410.2 | 410.2 | 410.2 |
|  | 高压 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 |

结论：PASS

  - 输出功率因数

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输入额定电压，输出满载（电阻性负载）。技术要求：≥0.99

测试结果如下：

| 频率极值 输入电压 | 常温 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.995 | 0.996 | 0.994 |
| 2# | 0.995 | 0.993 | 0.992 |

结论：PASS

  - 输入电压谐波

测试条件：充电机在常温环境下，输入额定电压，输出满载（线性负载和非线性负载）。技术要求：正弦波THD<3%(线性负载)；正弦波 THD<8%（非线性负载）。

测试结果如下：单位（%）

| 环境温度 测试项目 | 常温 |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# |
| 线性负载 | 2.43 | 2.29 |
| 非线性负载 | 4.75 | 4.45 |

结论：PASS

- 保护电路测试

  - 输入过压保护及恢复

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输出全负载。

技术要求：输入过压保护点电压≤280Vac；输入过压保护后，输出必须关断；输入过压保护恢复点电压

≥265Vac，回差值≥5 Vac，恢复后输出必须恢复。测试值如下：单位（Vac）

| 环境温度 样机序号 | 常温 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 满载 | 空载 | 满载 | 空载 | 满载 | 空载 |
| 1# | 保护点电压 | 276 | 272 | 276 | 272 | 276 | 272 |
|  | 恢复点电压 | 268 | 266 | 268 | 266 | 268 | 266 |
|  | 回差值 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 2# | 保护点电压 | 276 | 272 | 276 | 272 | 276 | 272 |
|  | 恢复点电压 | 268 | 266 | 268 | 266 | 268 | 266 |
|  | 回差值 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |

结论：PASS

  - 输入欠压保护及恢复

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输出满载。

技术要求：输入欠压保护点电压≥80Vac；输入欠压保护后，输出必须关断；输入欠压保护恢复点电压≤

90Vac，回差值≥5 Vac，恢复后输出必须恢复。测试值如下：单位（Vac）

| 环境温度 样机序号 | 常温 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 满载 | 空载 | 满载 | 空载 | 满载 | 空载 |
| 1# | 保护点电压 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 |
|  | 恢复点电压 | 88 | 86 | 88 | 86 | 88 | 86 |
|  | 回差值 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 2# | 保护点电压 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 |
|  | 恢复点电压 | 88 | 86 | 88 | 86 | 88 | 86 |
|  | 回差值 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |

结论：PASS

  - 输出限流保护

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输入全电压范围。技术要求：在额定电流下可自恢复

测试值如下：单位(A)

额定电压输入时的输出限流值

| 环境温度 样机序号 | 常温 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| 2# | 20.3 | 20.3 | 20.3 |

结论：PASS

  - 输出短路保护

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输入全电压范围，输出满载、小载、半载及各种交调负载。 技术要求：充电机具有短路保护功能，当充电机出现故障时，短路后，充电机关机，需重新人工开机后，

正常工作。测试结果如下：

| 环境温度 样机序号 | 常温 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | OK | OK | OK |
| 2# | OK | OK | OK |

结论：PASS

  - 电池防反接保护

测试条件：充电机在常、高、低温环境下，输入全电压范围，输出满载、小载、半载及各种交调负载。技术要求：输出具有防反接功能，当电池反接时，充电机不工作台，但不可以损坏。

测试结果如下：

| 环境温度 样机序号 | 常温 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | OK | OK | OK |
| 2# | OK | OK | OK |

结论：PASS

- 安全性能测试

  - 绝缘电阻

测试条件：在正常大气压下，相对湿度为 95%，充电机输入对输出、输入对地、输出对地的试验电压均为直流 500V 测试。

技术要求：绝缘电阻不低于 10MΩ 。测试值如下：单位（MΩ ）

| 测试项目 样机序号 | OUT-PE | IN-PE | IN-PUT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1423 | 2435 | 2765 |
| 2# | 1249 | 1697 | 2593 |

结论：PASS

  - 绝缘电压

测试条件：充电机在常温环境下 IN-PE ，IN-PUT：2000Vac；OUT-PE：2000Vac，1 分钟测试。技术要求：漏电流≤10mA，无飞弧、无击穿现象。

测试值如下：单位（mA）

| 测试项目 样机序号 | OUT-PE | IN-PE | IN-PUT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.9 | 7.45 | 9.49 |

| 2# | 5.8 | 7.59 | 9.79 |
| --- | --- | --- | --- |

结论：PASS

- 过温保护

测试条件：充电机工作在高温环境下，输入充电机的最低电压、额定电压及最高电压，输出额定负载。技术要求：充电机具有过温保护功能，过温保护回差不小于 10℃，要求充电机在温度要求范围内正常能够工作，在温度升高时能够保护充电机不得损坏，可自恢复。过温保护时，输出关断即判定

保护；过温保护恢复以后，输出恢复即判定恢复。充电机在保护的同时，内部器件温度均不能超出器件温度使用范围。

结论：PASS

测试值如下：单位（℃）

(1)过温保护点测试值

| 环境温度 测试项目 | 低压 | 额定 | 高压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境温度 | 温控温度 | 环境温度 | 温控温度 | 环境温度 | 温控温度 |
| 过温保护点 | 69.09 | 125.1 | 69.09 | 125.1 | 69.09 | 125.1 |
| 过温保护恢复点 | 61.50 | 115.1 | 61.50 | 115.1 | 61.50 | 115.1 |
| 回差 | 7.59 | 10 | 7.59 | 10 | 7.59 | 10 |

（2）过温保护时内部器件温度如下：

| 位号 | 元器件名称 | 温度限值(℃) | 实测温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90V | 230V | 260V |
| Q2 | MOS 管 | 150 | 101.65 | 106.55 | 106.23 |
| Q1 | MOS 管 | 150 | 115.12 | 124.39 | 124.05 |
| Q3 | MOS 管 | 150 | 107.44 | 115.34 | 115.92 |
| Q9 | MOS 管 | 150 | 88.92 | 89.61 | 89.55 |
| D25 | 二极管 | 150 | 84.23 | 84.40 | 84.56 |
| D21 | 二极管 | 150 | 87.10 | 87.61 | 87.67 |
| T1 | 变压器(线包) | 155 | 82.40 | 83.71 | 84.14 |
| T1 | 变压器(磁芯) | - | 85.81 | 87.38 | 87.50 |
| T2 | 变压器(线包) | 155 | 101.73 | 107.10 | 106.75 |
| T2 | 变压器(磁芯) | - | 102.34 | 108.42 | 107.46 |
| T3 | 变压器(线包) | 155 | 104.59 | 110.23 | 109.53 |
| T3 | 变压器(磁芯) | - | 105.23 | 110.79 | 110.48 |
| T4 | 变压器(线包) | 155 | 84.35 | 86.60 | 87.51 |
| T4 | 变压器(磁芯) | - | 100.92 | 105.95 | 106.67 |
| T5 | 变压器(线包) | 155 | 90.43 | 93.60 | 94.37 |
| T5 | 变压器(磁芯) | - | 107.78 | 113.71 | 112.24 |
| E1 | 电解电容 | 105 | 81.02 | 83.15 | 83.97 |
| E6 | 电解电容 | 105 | 88.57 | 90.14 | 90.41 |
| E2 | 电解电容 | 105 | 88.00 | 89.96 | 90.47 |
| E20 | 电解电容 | 105 | 74.49 | 74.21 | 74.31 |

| E21 | 电解电容 | 105 | 73.30 | 73.36 | 73.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 | 电解电容 | 105 | 79.02 | 80.85 | 81.76 |
| K1 | 继电器 | 105 | 93.28 | 94.98 | 94.82 |
| L2 | 电感 | 155 | 90.86 | 93.31 | 92.24 |
| L6 | 电感 | 155 | 111.93 | 103.43 | 101.59 |
| L3 | 电感 | 155 | 75.88 | 77.54 | 81.50 |
| L7 | 电感 | 155 | 75.28 | 74.69 | 75.05 |
| L8 | 电感 | 155 | 74.01 | 73.14 | 73.53 |
| L5 | 电感 | 155 | 91.15 | 98.18 | 101.80 |
| 温控 | / | / | 112.5 | 119.7 | 120.3 |
| 环境 | / | / | 69.06 | 68.65 | 69.03 |